## Slide 1: Determinación de presiones en ambientes de muy alta densidad
Josefina Catoni, Ayelen Santos - C.O. Dorso , G. Frank
LaFEC (Laboratorio de Física Estadística Computacional)- Depto. de Física

## Slide 2: Motivación, objetivos y primeras instancias del proyecto
Dinámica de multitudes
Escasa información experimental
Falta de parámetros precisos para ‘calibrar’ modelos
Contexto y Motivación
Objetivos del proyecto
Estudiar y caracterizar los sensores de fuerza que mejor se adapten a las condiciones
Diseñar un dispositivo portátil que mida fuerza y almacene los datos.
Primeros pasos
Estudio de sensores piezoeléctricos
Descifrar funcionamiento de Tactilus
Circulares vs Cuadrados
Comunicación y programación en Arduino

## Slide 3: MONTAJE Y CALIBRACIÓN DEL DISPOSITIVO

## Slide 4: Sensores Tactilus y el “Chaleco”
Elección de las resistencias para mejor distribución de los datos
19mm
Presión máx. 14kg/cm2
Fuerza máx. 390N total
-- Sensores resistivos sin calibración de fábrica.
-- Dependencia de respuesta con la zona del sensor que se haga contacto
-- Fabricación y venta en el exterior
DISEÑO Y
CONFECCIÓN
DEL PROTOTIPO

## Slide 5: Sensores Tactilus y el “Chaleco”
-- Confección
-- Recubrimiento sensores
-- Diseño e impresión 3D de carcasa
-- Memoria externa

## Slide 6: CALIBRACIÓN ESTÁTICA CALIBRACIÓN DINÁMICA
-- Cota en fuerza ~16N por dificultad en equilibrio de la masa
-- Mediciones muy largas si se desea hacer estadística
-- Cota en fuerza ~50N por rango del sensor
-- Mecánica rápida de medición
-- Permite variar intensidad y velocidad
-- Difícil de acoplar ambas señales temporales

## Slide 7: CALIBRACIÓN ESTÁTICA
-- Rango de fuerzas alcanzado claramente insuficiente
-- Gran variabilidad debido a posicionar de golpe la masa
-- Poca confianza por la mala estabilidad
-- Determinación de incertezas en voltaje

## Slide 8: CALIBRACIÓN DINÁMICA
Por test chi cuadrado : (1-pvalue) ~ O (10-76)
Predicción de fuerzas con otra medición (testeo de calibración).
Ajuste:

## Slide 9: DINÁMICA “LENTA” DINÁMICA “RÁPIDA”
-- Estudio de distintos tipos de fuerza: variaciones lentas y rápidas de intensidad.
--Predicción de golpes rápidos usando calibración de dinámica lenta

## Slide 10: RESULTADOS PRELIMINARES Tren Sarmiento
S1
S2
S3

## Slide 11: Tren Sarmiento un miércoles a las 7 am
El vagón no está lleno
Algunos contactos en el lado derecho
Contacto fuerte (molesto) en el medio de la espalda alta
Notes: 7:13 estoy en el anden, hace 2 min se fue el rapido. No estaba tan lleno. En 5 viene otro tren
7:16 lo prendi y estaba midiendo, corte la med, lo apague y prendi.
7:17 esta por llegar el tren, lo puse a medir
7:19 entre al tren, no esta lleno = MINUTO 2
7:29 algunos contactos en lado dcho = MINUTO 12
7:33 algunos contactos (haedo) = MINUTO 16
7:38 idem(ramos) = MINUTO 21
7:45 contacto fuerte en el medio de la espalda alta = MINUTO 28
7:50 deje de medir y lo apague en la parada del 28
El viaje fue tranquilo (no mucha densidad) pero el tren no estaba tan vacio, hubo algunos contactos fisicos

## Slide 12: Conclusiones y Objetivos a futuro
Trabajo de campo. Mediciones e Interpretación de resultados
Ampliar la cantidad de sensores para el armado del chaleco final
Disociar las señales entre una continua y otra de pulsos o ‘picos’ de corta duración
Mejorar mecanismo de interruptores. Sumar botón de incomodidad en carcasa
Respuesta coherente de los sensores Tactilus
Fue posible obtener resultados exitosos mediante análisis estadístico de la señal.
Diferencias poco significativas entre varios tipos de fuerza
Amplio rango de medición
Pruebas preliminares exitosas bajo las sensaciones del sujeto
Laboratorio 6
Laboratorio 7

## Slide 13: ¡MUCHAS GRACIAS! ¿PREGUNTAS?

## Slide 14: Calibración dinámica ‘lenta’ vs ‘rápida’

## Slide 15
Sensor Piezoeléctrico
d=18mm