## Slide 1
Determinación de presiones entre individuos en ambientes de muy alta densidad
LaFEC
Laboratorio de Física Estadística Computacional
Departamento de Física - FCEyN - UBA
Presentación final de Laboratorio 6&7 - Diciembre 2019
Profesora: Dra. Silvia Ledesma
Alumnas: Josefina Catoni - Ayelen Santos
Directores: Dr. Guillermo Frank - Dr. Claudio Dorso
Notes: Breve presentación - Medir presiones entre seres humanos

## Slide 2
Evento de fútbol en el estadio de Hillsborough en 1989, hubo 96 muertes
Contexto y motivación del proyecto

## Slide 3: Objetivos del proyecto
Estudiar las presiones entre personas que se ejercen en ambientes muy congestionados y su grado de incomodidad.
Diseñar un dispositivo portátil que mida fuerza sobre múltiples sensores simultáneamente y almacene los datos.
Estudiar y caracterizar los sensores de fuerza que mejor se adapten a las condiciones.
Trabajo de campo: Mediciones e Interpretación de resultados, para luego en un estudio posterior externo recalibrar modelo.

## Slide 4: Caracterización de sensores
Calibración estática
Tiempo de relajación
Fenómenos de histéresis
Independencia con superficie de apoyo
Prototipo y puesta a prueba ➜ Mejoras
Sensor Products INC - Sensores Tactilus®️ Free Form

## Slide 5: Dispositivo de medición
- Placa Arduino Mega 2560
- Programa de adquisición y almacenamiento
- Tarjeta SD
- Carcasa diseñada y fabricada con una impresora 3D

## Slide 6: Dispositivo de medición
- 16 sensores en total
- Resistencias Raux elegidas para aprovechar el rango del sensor

## Slide 7: Calibración de los sensores
Dos tipos de señales para la calibración (común y “bis”)

## Slide 8: Calibración de los sensores
Ajuste logarítmico a la calibración bis
En todos los casos se obtuvo un pvalor ≈1

## Slide 9: Mediciones en transporte público:
Línea B y C de subte
Tren Sarmiento
Bitácora
Vagón
Andén
Pecho
Espalda y hombros
media
derecha
izquierda

## Slide 10: Mediciones en transporte público:
Subte B (8:30am)
Fuerzas máximas de hasta 80N en la superficie del sensor (3cm2)

## Slide 11: Mediciones en transporte público:
Subte B (8:30am): Serie temporal con promedio por ventanas de 2s

## Slide 12: Subte B: Serie temporal por zonas
Pocas o nulas señales en el pecho y en la zona izquierda.
Fuerzas apreciables y máximas en la espalda central y hombro derecho.

## Slide 13: Subte B: Distribución de las fuerzas por zonas

## Slide 14: Comparación: Subte: Línea B y C + Tren Sarmiento

## Slide 15: Experimento controlado Dependencia de fuerza con densidad de masa en volumen
621,8 ± 7,7 ~ (9,3 personas/m2)
...
788,3 ± 12,4 ~ (11,8 personas/m2)
Densidad (kg/m2)
-N personas
-Variando volumen
- Mediciones estáticas y dinámicas

## Slide 16: Configuración Estática
δ1= (621,8±7,7)kg/m2
δ2= (667,4±8,9)kg/m2
δ3= (720,2±10,4)kg/m2
δ4= (764,2±11,7)kg/m2
δ5= (788,3±12,4)kg/m2

## Slide 17: Configuración Estática
Tendencia creciente de las fuerzas máximas. Máximas de 12 N.
Fuerza máxima en el orden de las fuerzas “permanentes” en los transportes públicos
Mayor frecuencia de fuerzas no nulas
Distribución de fuerzas según la densidad

## Slide 18: Configuración Dinámica
δ1= (606,0±7,8)kg/m2
δ2= (647,5±8,9)kg/m2
δ3= (685,1±9,9)kg/m2

## Slide 19: Configuración Dinámica
Tendencia creciente de las fuerzas máximas. Máximas de aprox 60N.
Mayor frecuencia de fuerzas no nulas.
Valores de fuerzas máximas en el orden de las medidas en los transportes públicos.
Distribución de fuerzas según la densidad

## Slide 20: Conclusiones
Análisis profundo de los sensores: circulares por sobre los cuadrados.
Aparente mayor cantidad de fuerzas en la zona de la espalda central y los hombros.
Presión máxima de incomodidad de más de 27 Ncm-2. Mayor a 8 Ncm-2 (bibliografía).
Intervalos de fuerza “de incomodidad” subjetivos. Entre 10 a 30 N (durante 4’), y de entre 5 a 20 N (durante 10’).
Experimento controlado prometedor. A mayor volumen, aumento del valor de Fmáx. Sería valioso repetirlo con ciertas modificaciones para prevenir inconvenientes.
Valores de fuerza obtenidos en ambas configuraciones: la dinámica y la estática, del orden de los del transporte público.

## Slide 21: ¡ Muchas gracias !
Soldado caído en la batalla, qepd

## Slide 22: Más mediciones: Subte C

## Slide 23: Más mediciones: Subte C

## Slide 24: Más mediciones: Subte B

## Slide 25: Más mediciones: Tren Sarmiento

## Slide 26: Calibración Estática
-- Cota en fuerza ~16N por dificultad en equilibrio de la masa
-- Mediciones muy largas si se desea hacer estadística
-- Rango de fuerzas alcanzado claramente insuficiente -- Gran variabilidad debido a posicionar de golpe la masa -- Poca confianza por la mala estabilidad -- Determinación de incertezas en voltaje

## Slide 27: Más sobre el modelo de Fuerza Social
Notes: La f_d es la fuerza de deseo: la autopropulsada, que sería la que depende de la velocidad de deseo (en módulo y con dirección) hacia donde quisiera ir para seguir con la evacuación
La f_s es la fuerza social: la repulsiva, que sería la que cada partícula tiene por querer estar separada o alejada de la otra
La f_g es la fuerza granular: la de contacto repulsiva y disipativa, la k es una constante elástica restitutiva que depende de esas presiones y está poco estudiada

## Slide 28: Sensores cuadrados: tiempo de relajación 𝜏

## Slide 29: Sensores cuadrados: Histéresis

## Slide 30: Sensores circulares: tiempo de relajación 𝜏≈ 0

## Slide 31: Relación entre la señal del sensor según la Raux

## Slide 32: Ejemplo de bitácora

## Slide 33: Estudio de piezoeléctricos
Sensor Piezoeléctrico
d=18mm